Повторитель поворотов

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Что необходимо помнить при установке повторителя:

♦ Перед установкой повторителя, пожалуйста, полностью прочитайте данную Инструкцию. Установка повторителя требует подключения к штатным приборам автомобиля. Многие новые автомобили имеют низковольтные или мультиплексные системы, которые могут быть повреждены при использовании низкоомных проверочных приборов, например, проверочных ламп или логических пробников (которые используются для тестирования компьютеров). Для проверки всех штатных цепей автомобиля перед подключением устанавливаемой системы используйте только высококачественный цифровой мультиметр.

♦ Если в автомобиле установлена автомагнитола с запрограммированным кодом, никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею. Также постарайтесь не отсоединять аккумуляторную батарею, если автомобиль оборудован пневматической подушкой безопасности. Многие системы обеспечения безопасности, использующие пневматические подушки, после отключения питания будут показывать определенный код диагностики с помощью предупреждающих индикаторных лампочек. После отсоединения аккумуляторной батареи необходимо стереть данный код ошибки, из памяти процессора управления электронными системами автомобиля, что может потребовать обращения в автосервис или в сертифицированный сервисный центр.

♦  Установите электронные платы в прочные подходящие по размерам пластиковые ABS корпуса со степенью пылевлагозащиты не ниже IP 55. (Рекомендуемый Sanhe 11-122 ссылки: http://www.sanhe.ru/product-11-122.html  или аналог https://aliexpress.ru/item/1729127024.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edwaTN06 )

♦  Выберите место для установки модулей под капотом двигателя или багажного отделения.

♦ Снимите предохранители цепи питания ламп поворотов и ДХО автомобиля. Это позволит предотвратить случайное замыкание электроцепей.

ВАЖНО !!! После установки повторителей

♦  Убедитесь в правильном подключении блоков, целостности изоляции проводов, исправности и соответствии номиналов предохранителей.

♦  Проверьте функции повторителя: режимы «отключено», «поворот», «аварийная остановка».

УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ

Установка ведущего и ведомых модулей под капотом двигателя

Выберите место для установки модулей под капотом в дали от нагревающих, вращающихся и двигающихся элементов двигателя, приборов(стартер, электрогенератор), броневых проводов, которые могут создавать сильные электромагнитные и радио помехи, надежно закрепите провода и блоки.

Установка в багажном отделении особенностей не имеет.

Рекомендуем устанавливать модули в вертикальном положении при этом кабельные вводы должны подойти с низу через гермовводы(сальники) к клеммам на платы приборов. Избегайте устанавливать модули с подводом проводов с верху.

Дополнительные повороты светодиодные лампы

Рекомендуется применить желтые суперяркие светодиоды ARL-5513UYC-6cd ссылка: https://transistor.ru/catalog/reference/003206/ или аналогичные с яркостью не ниже 3000 мКд,

подключив их последовательно согласно приложенной схемы.

Выберите место для установки дополнительных световых сигнальных поворотов, которое отвечает вашим пожеланиям.

Обеспечьте достаточную длину, крепление, изоляцию соединительных проводников и выводов светодиодов.

Не забудьте о качественной изоляции последних. Проводники не должны провисать и быть сильно натянуты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: +10.6…16,5В постоянного тока

Количество светодиодов на 1 канал: последовательно 4 шт.  (желтые, оранжевые 2,2В, 20мА)

Количество каналов  10

Ток каждого канала ограниченный резистором 20мА

Диапазон рабочих температур  -40...+85 °С

При правильном подключении питания в режимах «поворот», «аварийная остановка» будет свидетельствовать мерцание желтых светодиодов на каждой плате.

При необходимости можно изменить частоту переключения на модуле см. рисунок «Регулятор скорости».

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Повторитель поворотов соответствует утвержденному образцу.

Гарантийный срок на модули 1 месяц с даты указанной в накладной при соблюдении правил установки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются, если:

• Нарушены правила установки, эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.

• Имело место обслуживания неуполномоченным лицом, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.

• Неисправность возникла в результате механического, теплового повреждения или небрежной  эксплуатации, возникших по причине неправильной установки или дорожно-транспортного происшествия, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.

• Повреждение модулей вызвано попаданием влаги, химически активных веществ и жидкостей.

• Повреждение нарушении изоляции, коротких замыканий при применении некачественных проводов и кабелей.

• Отклонений от ГОСТ параметров бортовой сети автомобиля.

• В случае выхода из строя в результате неисправности штатного оборудования автомобиля.

• Форс-мажорные обстоятельства: пожар, стихийное бедствие, акт вандализма.

• Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный по причине не соблюдения правил установки и эксплуатации приборов.

Гарантия не предусматривает компенсацию расходов потребителя на установку, настройку и периодическое техническое обслуживание модулей.

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство и товарную накладную. При отсутствии одного из этих документов, гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ.

Срок выполнения гарантийного ремонта производится в течение 20 календарных дней со дня поступления прибора в организацию производящую ремонтные работы.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик                                                                                              Заказчик

| ООО «Производственное объединение «Аледа» 617750, Пермский край, Чайковский, Фоки, ул. Ленина, д.30, кор. 5 ИНН/КПП 5920032838/592001001 Р/с 40702810012000021095 в АО "Датабанк" г. Ижевск, к/с 30101810900000000871 в ГРКЦ НБ УР, БИК 049401871 Тел. +7 908 258 58 39 Сайт: https://по-аледа.рф E-mail: sales@po-aleda.ru: ___________________________Мущинкин В.Л. МП | __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ________________/_________________ |
| --- | --- |